## Slide 1: Præsentation: Temamøde Aarhus Havn 15. september 2022
Foto: Ritzau

## Slide 2: Analysen tager udgangspunkt i Aarhus Havns fremtidige konkurrenceevne
Formål
Rambøll Management Consulting har udarbejdet en markedsanalyse for Aarhus Havn, der har til formål at afdække det fremtidige behov for en havneudvidelse
Omfang
Analysen omfatter udviklingen i de forskellige godstyper på Aarhus Havn samt generelle tendenser i markedet, for at kunne estimere det fremtidige behov for yderligere arealer
Informationsgrundlag
Analysen tager udgangspunkt i offentlig tilgængeligt materiale, samt yderligere materiale udleveret af Aarhus Havn
Notes: NJBL talking points:
Fremhæv at det er en analyse der estimerer behovet for yderligere arealer baseret på historisk udvikling i de forskellige godstyper samt identificerede trends og tendenser i EU og Aarhus Havn
Lang referenceliste i hovedrapporten

## Slide 3: Aarhus Havn har afgivet 65 hektar til de Bynære Arealer
Udbygning af Aarhus Havn fra 1998 til 2022
Areal 1998 | 188 ha
Areal tilgået 2000 | 39 ha
Areal tilgået 2006 | 76 ha
Areal tilgået 2012 | 10 ha
Areal tilgået 2018 | 13 ha
Areal tilgået 2020 | 5 ha
Areal tilgået 2021 | 11 ha
Areal under klargøring | 6 ha
Areal fragået | -65 ha
Sum | 283 ha
160 ha
65 hektar er afgivet til de Bynære Arealer
Notes: NJBL talking points:
Beskrivelse af udviklingen af arealer på Aarhus Havn
Aarhus Havn har afgivet Aarhus Ø til de Bynære Arealer
Kan evt. nævnes at det er en naturlig udvikling at havnen vokser for at kunne understøtte den stigende godstrafik

## Slide 4: Aarhus Havn og COWI har fremlagt arealplan for Yderhavnen på 105,7 hektar
Arealplan fremlagt af Aarhus Havn og COWI
*Ro-Ro: Skibe med rullende last
Etape 1 | 
Containerterminal | 37,0 ha
Øvrig infrastruktur | 6,5 ha
Etape 2 | 
Produktion, kontor, projekter, logistik | 14,1 ha
Ro-Ro*/bulk | 6,0 ha
Tankfarm | 11,0 ha
Logistikterminal | 18,0 ha
Blueline | 6,0 ha
Øvrig infrastruktur | 7,1 ha
Sum | 105,7 ha
Kilde: Aarhus Havn og COWI:
”Yderhavnen – Arealanvendelser og funktioner”
Notes: NJBL talking points:
Beskrivelse af havnens nuværende udvidelsesplaner
Vores estimater er grupperet en anelse anderledes, men alt i alt estimerer vi ca. det samme.
  Note: Vi har formodentligt anvendt den samme metode

## Slide 5: 95% af arealerne på Aarhus Havn er udlejet
44%
Chart: 
 | 1684217 | 1684217 | 1758529 | 1861166.5 | 1941262.5 | 2043900 | 2043900 | 2825531
 | 74312 | 102637.5 | 80096 | 102637.5 | 781631
0
1.000
2.000
3.000
Infrastruktur
Udlejede arealer
103
74
Kontor fra tidligere
Optionsarealer
80
Havnens bygninger
782
Ledig
Total
1.684
2.826
Total til udlejning
2.044
103
Besat
Ledig
Total
Chart: 
 | 998500 | 998500 | 1709700 | 1888250 | 2185800 | 2272050 | 2722912.5 | 2825550
 | 711200 | 178550 | 297550 | 86250 | 450862.5 | 102637.5
0
1.000
2.000
3.000
179
Container
Fast bulk
711
Flydende bulk
298
2.826
Ro-Ro* / PAX / Cruise
86
Andet
Arealudvikling
451
Total
103
999
Ledig
Brug af arealer på Aarhus Havn
Areal fordelt på forretningsområder (inkl. infrastruktur)
Kontor- og fællesareal
Forretningsområde
Total
Tusinde m2
Tusinde m2
5% er ledige
*Ro-Ro: Skibe med rullende last
Notes: NJBL talking points:
Fremhæv at 95% af arealer på Aarhus Havn er udlejet
  Evt. nævn at flere virksomheder giver udtryk for et ønske om større/mere areal for at kunne vækste i fremtiden
Aarhus Havn fungerer som en ”udlejningsvirksomhed”, og kan dermed ikke direkte påvirke hvordan kunderne udnytter deres arealer
Det største areal anvendes til containertrafik hvor 65 hektar er udlejet til APM Terminals til containerhåndtering, og 35 hektar er til logistikterminaler

## Slide 6: Containergods udgør den største og hurtigst voksende godstype på Aarhus Havn
Chart: 
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
 | 1425 | 1486 | 1789 | 1512 | 1498 | 1434 | 1251 | 1332
 | 2790 | 2790 | 2790 | 3015 | 3213 | 3010 | 2806 | 2913
 | 2841 | 2896 | 2956 | 3398 | 3390 | 3810 | 4483 | 5035
 | 470 | 467 | 443 | 432 | 384 | 345 | 351 | 430
Flydende bulk
Fast bulk
Containergods
Færgegods og Ro-Ro*
Tusind ton
*Ro-Ro: Skibe med rullende last
8,5%
0,6%
-1,0%
-1,3%
Årlig vækstrate
Væksten i containergods er primært drevet af en øget trafik til Asien
Notes: NJBL talking points:
Her ville jeg fokusere på containergodset på Aarhus Havn er vækstet kraftigt de seneste år: CAGR på 14% siden 2018

## Slide 7: Aarhus Havn er landets største containerhavn og tager større andel af den danske containertrafik
Chart: 
 | 404 | 406 | 424 | 445 | 455 | 513 | 540 | 574 | 623 | 718
 | 358 | 341 | 327 | 312 | 316 | 306 | 294 | 306 | 311 | 336
2012
2013
2014
2015
2019
2018
2016
2017
2020
2021
+10,0%
+4,6%
Aarhus Havn
Øvrige danske havne
52,9%
54,4%
56,4%
58,8%
59,1%
62,5%
64,7%
65,2%
66,8%
68,1%
Markedsandel Aarhus Havn
Tusinde TEU
Notes: NJBL talking points:
Aarhus Havn er vækstet på container mens øvrige danske havne er stagnerende
Øvrige danske havne: København, Esbjerg, Fredericia, Aalborg, Kalundborg

## Slide 8: Tre primære konkurrenter, som alle forbereder sig på øgede godsmængder
Aarhus
Gdansk
Hamborg
Gøteborg
Cargo mix (2020)
Cargo mix (2020)
Cargo mix (2020)
Cargo mix (2020)
Chart: 
 | 10.5977 | 24.5743 | 63.7847 | 0.37921 | 0.66407
Chart: 
 | 57.966 | 0.32764 | 18.3114 | 22.347 | 1.0479
Chart: 
 | 33.2076 | 28.1035 | 34.5977 | 1.1066 | 2.9846
Flydende bulk
Fast bulk
Containers
Ro-ro
Andet
Chart: 
 | 14.0704 | 31.56 | 50.4218 | 3.9478 | 0
Størrelse: 7.236 ha
Udvidelsesplaner: Uddybning af sejlrende på mellem 1 og 1,9 meter, så et skib af Megamax-klassen kan transportere omkring 2.450 ekstra TEU
8,5m TEU*
Størrelse: 1.250 ha
Udvidelsesplaner: Jorderhvervelse på 10,8 hektar og ny terminal i Arendal som estimeres til at håndtere omkring 200.000 enheder om året Uddybning af kajerne og ny terminal samt investeringer i vej- og jernbaneadgang
Størrelse: 283 ha
Udvidelsesplaner: Udvidelse af havnen på ca. 100 hektar
Størrelse: 679 ha
Udvidelsesplaner: Ny dybvandskaj som vil øge håndterings-kapaciteten med 1,5 mio. TEU, modernisering af havnekajer samt udvidelse på 6,5 hektarer samt 100 hektar, som ikke er udlejet
0,8m TEU*
2,1m TEU*
0,6m TEU*
*TEU: 1 TEU svarer til en 20 fodscontainers
Notes: NJBL talking points:
Aarhus Havn er lille sammenlignet med konkurrenterne
De primære konkurrenter forbereder sig på øget gods med udvidelser og dybere havne
Evt. også fremhæv at der er synergier ved at have flere typer cargo på havnen, således at det ikke vil give mening KUN at have containerhåndtering på Aarhus Havn

## Slide 9: Dansk økonomisk udvikling, ændrede transportmønstre og bæredygtighed påvirker Aarhus Havn
Påvirkning på godsomsætningen på Aarhus Havn:
HØJ
LAV
MIDDEL
Tendenser
Effekt
Beskrivelse af effekt
Dansk udvikling
Markeds-udvikling
Bæredygtighed
  Befolkningsvæksten på 1,2% i Aarhus er et resultat af en stigende urbanisering, hvor væksten er højere end landsgennemsnittet
  Danmarks bruttonationalprodukt er siden 2010 i gennemsnit vækstet med 1,7% årligt
  Samtidig ses et stigende husstandsforbrug i Region Midtjylland, som de seneste år er vækstet mere end landets andre regioner
  Efterspørgslen for grønne brændstoffer forventes at stige i de kommende år
  Hvis havnen for alvor skal bidrage til søfartens omstilling til grønne brændstoffer, skal det være muligt for anløbne skibe at tanke grønt på havnen. Dette kræver, at havnen ombygger nuværende tankfarme, eller opfører nye anlæg
  Aarhus Havn er vækstet mere på containergods end øvrige danske havne
  Globale forsyningskæder sætter pres på de danske havne
  Togtransport udgør den største og hurtigst voksende andel af containertransport i Europa
  Øget fokus på bæredygtighed og konkrete mål forventes at øge mængden af gods transporteret med skib i stedet for med lastbil
  Den stigende containertrafik på Aarhus Havn kan understøttes af en samlet vækst på 176 mia. kr. i Danmarks import/eksport
  Transport mellem Aarhus og Asien er steget 31% årligt siden 2010 grundet nye ruter
Befolkningsvækst
Markedet
Økonomiske udvikling
Grønne brændstoffer
Transport
Handelsbalancen
Undertendenser
Reducer tekst
Ud med erhervslivets behov
Notes: NJBL talking points:
Større befolkningsvækst i Aarhus Kommune end resten af landet
Forbrug er vækstet mere i Region Midtjylland end de øvrige regioner
Økonomisk vækst i DK forventes at øge godstrafik i fremtiden (samt en øget import/eksport)
Øget fokus på bæredygtighed forventes at flytte godstrafik væk fra lastbiler og i stedet mod skib/tog
Hvis havnen skal understøtte omstillingen til grønne brændsler, kræves det at havnen ombygger/opfører nye anlæg til dette

## Slide 10: Forventet stigning inden for alle godstyper - størst stigning inden for containertrafik
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052
 | 2723 | 2821 | 2931 | 2963 | 3014 | 3440 | 3402 | 3829 | 4487 | 5046 | 5162.058
 | 5162.058 | 5011.7821 | 5127.0531 | 5244.9753 | 5365.6098 | 5489.0188 | 6262.9619 | 6407.01 | 6554.3713 | 6705.1218 | 6859.3396 | 6934.7924 | 7011.0751 | 7088.1969 | 7166.1671 | 7244.9949 | 7324.6898 | 7405.2614 | 7486.7193 | 7569.0732 | 7652.333 | 7717.6887 | 7802.5833 | 7888.4117 | 7975.1842 | 8062.9113 | 8151.6033 | 8241.2709 | 8331.9249 | 8423.5761 | 8516.2354
 | 2661 | 2570 | 2790 | 2790 | 2790 | 3015 | 3213 | 3010 | 2806 | 2913 | 2939.6961
 | 2939.6961 | 2815.5164 | 2830 | 2867.3582 | 2893.6361 | 3000 | 3200 | 3316.9519 | 3347.35 | 3378.0267 | 3408.9845 | 3440.2261 | 3471.7539 | 3503.5707 | 3535.679 | 3568.0817 | 3600.7812 | 3633.7805 | 3667.0821 | 3700.689 | 3734.6038 | 3759.6614 | 3794.1166 | 3828.8877 | 3863.9774 | 3899.3887 | 3935.1245 | 3971.1879 | 4007.5817 | 4044.309 | 4081.373
 | 1428 | 1484 | 1425 | 1486 | 1789 | 1512 | 1498 | 1434 | 1251 | 1332 | 1346.3856
 | 1346.3856 | 1305 | 1305.5503 | 1319.6502 | 1333.9024 | 1370 | 1490 | 1536.488 | 1553.0821 | 1569.8554 | 1586.8098 | 1603.9474 | 1621.27 | 1638.7797 | 1656.4785 | 1674.3685 | 1692.4517 | 1710.7302 | 1729.206 | 1747.8815 | 1766.7586 | 1781.4953 | 1800.7355 | 1820.1834 | 1839.8414 | 1859.7117 | 1879.7966 | 1900.0984 | 1920.6194 | 1941.3621 | 1962.3288
 | 1458 | 1184 | 470 | 467 | 443 | 432 | 384 | 345 | 351 | 430 | 443.2717
 | 443.2717 | 424.8984 | 429.1474 | 433.4388 | 437.7732 | 442.151 | 498.0826 | 503.0634 | 508.0941 | 513.175 | 518.3068 | 523.4898 | 528.7247 | 534.012 | 539.3521 | 544.7456 | 550.1931 | 555.695 | 561.2519 | 566.8645 | 572.5331 | 576.8518 | 582.6203 | 588.4465 | 594.3309 | 600.2743 | 606.277 | 612.3398 | 618.4632 | 624.6478 | 630.8943
 | 0
Container
Fast bulk
Ro-Ro*
Forecast
Flydende bulk
1,7%
1,1%
1,3%
1,2%
Årlig vækstrate
Rambøll har estimeret godsudviklingen i tre forskellige scenarier:
Basis scenarie
Høj vækstscenarie
Lav vækstscenarie
Figuren til venstre præsenterer basis scenariet.
Tusind tons
*Ro-Ro: Skibe med rullende last
Notes: NJBL talking points:
Svært at estimere præcise og derfor arbejder vi med et spænd
Objektiv vurdering af behov på baggrund af historisk udvikling og forventninger til fremtiden
I alle estimater ser vi at den (forventede) økonomiske recession vil have en negativ effekt på kort sigt
Efter en årrække vil økonomien komme i bedring, hvor den igen vil stige og komme tilbage på en vækstkurve

## Slide 11: Aarhus Havn har ramt fuld kapacitet på containertrafik, som de seneste 20 år er vokset 4,2% årligt
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052
 | 366.6742 | 464.6742 | 574.6742 | 606.6742 | 657.6742 | 1083.6742 | 1045.6742 | 1472.6742 | 2130.6742 | 2689.6742 | 2805.7322
 | 2805.7322 | 2805.7322 | 2805.7322 | 2805.7322 | 2805.7322 | 2805.7322 | 2805.7322 | 2805.7322 | 2805.7322 | 2805.7322 | 2805.7322 | 2805.7322 | 2805.7322 | 2805.7322 | 2805.7322 | 2805.7322 | 3092.5132 | 3092.5132 | 3092.5132 | 3092.5132 | 3092.5132 | 3809.4657 | 3809.4657 | 3809.4657 | 3809.4657 | 3809.4657 | 5673.5422 | 5673.5422 | 5673.5422 | 5673.5422 | 5673.5422 | 5673.5422 | 5673.5422 | 5673.5422 | 5673.5422 | 5673.5422 | 5673.5422 | 5673.5422 | 5673.5422 | 5673.5422 | 5673.5422

 | 2805.7322 | 2655.4564 | 2770.7273 | 2888.6496 | 3009.284 | 3132.693 | 3906.6361 | 4050.6843 | 4198.0455 | 4348.796 | 4503.0138 | 4578.4666 | 4654.7493 | 4731.8711 | 4809.8413 | 4888.6691 | 4968.3641 | 5048.9357 | 5130.3935 | 5212.7474 | 5296.0073 | 5361.3629 | 5446.2575 | 5532.0859 | 5618.8585 | 5706.5855 | 5795.2775 | 5884.9451 | 5975.5991 | 6067.2503 | 6159.9096
 | 2805.7322 | 2797.811 | 2940.0651 | 3086.2455 | 3236.4605 | 3390.8214 | 4292.1722 | 4475.6708 | 4664.2339 | 4858.0013 | 5057.1167 | 5172.7664 | 5290.2203 | 5409.5064 | 5530.6534 | 5653.6902 | 5778.6465 | 5905.5521 | 6034.4374 | 6165.3333 | 6298.2711 | 6375.4272 | 6511.6425 | 6649.9828 | 6790.4813 | 6933.1714 | 7078.0876 | 7225.2644 | 7374.7373 | 7526.5418 | 7680.7146
 | 2805.7322 | 2395.4285 | 2482.8607 | 2571.9018 | 2662.5811 | 2754.929 | 3332.7966 | 3437.4765 | 3544.0824 | 3652.6499 | 3763.2151 | 3802.3802 | 3841.7959 | 3881.4639 | 3921.3857 | 3961.5631 | 4001.9976 | 4042.6908 | 4083.6445 | 4124.8603 | 4166.3399 | 4252.4392 | 4294.7353 | 4337.3021 | 4380.1413 | 4423.2547 | 4466.644 | 4510.311 | 4554.2575 | 4598.4852 | 4642.996
2020
2045
2025
2040
2050
2055
10.000
8.000
2035
5.000
4.000
6.000
7.000
9.000
11.000
0
2010
2030
2015
+2,9%
+1,1%
Aarhus Havn
Planlagt kapacitet
Høj vækst
Basis scenarie
Lav vækst
Ny rute til Asien har drevet væksten
Containerskibe bliver større, og kræver dybere havnebassin
Opførelsen af Marselistunnelen skaber gode synergier
2,2%
1,7%
1,0%
Tusind tons
Notes: NJBL talking points:
Vi forventer en større vækstrate på kort sigt grundet stigningen i Asien trafikken
Denne forventes at flade ud og resultere i en lavere vækstrate efter 10 år ca. (vi ved ikke præcist hvornår)
En potentiel ny rute til USA er ikke indregnet, men vil forventeligt betyde en højere vækstrate

## Slide 12: Fast bulk kunder har brug for specifikke arealer for at kunne håndtere deres gods
Specialindrettede områder med lange uopsigelige kontrakter
Fasthold markedsposition på foderstoffer
Potentiale i at afsøge nye forretningsområder
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052
 | 176.4997 | 85.4997 | 305.4997 | 305.4997 | 305.4997 | 530.4997 | 728.4997 | 525.4997 | 321.4997 | 428.4997 | 455.1958
 | 455.1958 | 331.0161 | 345.4997 | 382.858 | 409.1358 | 515.4997 | 715.4997 | 832.4517 | 862.8498 | 893.5264 | 924.4843 | 955.7258 | 987.2536 | 1019.0704 | 1051.1788 | 1083.5814 | 1116.281 | 1149.2802 | 1182.5819 | 1216.1887 | 1250.1036 | 1275.1611 | 1309.6164 | 1344.3874 | 1379.4772 | 1414.8885 | 1450.6243 | 1486.6876 | 1523.0814 | 1559.8088 | 1596.8727
 | 455.1958 | 403.2619 | 415.4997 | 467.1266 | 499.5868 | 615.4997 | 865.4997 | 986.9318 | 1025.1084 | 1063.7049 | 1102.7258 | 1142.1758 | 1182.0596 | 1222.3821 | 1263.1481 | 1304.3623 | 1346.0298 | 1388.1555 | 1430.7445 | 1473.8019 | 1517.3327 | 1534.7115 | 1578.9122 | 1623.599 | 1668.7773 | 1714.4523 | 1760.6297 | 1807.315 | 1854.5136 | 1902.2313 | 1950.4738
 | 455.1958 | 265.4997 | 182.3934 | 187.2816 | 192.1787 | 265.4997 | 390.4997 | 457.0854 | 462.477 | 467.8785 | 473.2899 | 478.7112 | 484.1424 | 489.5836 | 495.0348 | 500.496 | 505.9672 | 511.4484 | 516.9396 | 522.441 | 527.9524 | 553.8656 | 559.4346 | 565.0138 | 570.6033 | 576.203 | 581.8129 | 587.4331 | 593.0636 | 598.7045 | 604.3557
3.500
0
3.000
4.000
4.500
Aarhus Havn
Basis scenarie
Høj vækst
Lav vækst
1,4%
1,1%
0,2%
Tusind tons
Har tabt markedsandele på sten, sand og grus
Notes: NJBL talking points:
Her vil jeg evt. nævne hvordan Aarhus Havn udlejer arealer til kunder som så investerer i specialindrettede områder til deres gods.
  Derfor kan Aarhus Havn ikke påvirker hvordan det bliver udnyttet, men man må antage at kunderne har interesse i at optimere deres areal bedst muligt
Aarhus Havn har en stor markedsandel på foderstoffer, som de sidste 10 år er vækstet
Aarhus Havn har tabt markedsandele på sten, sand og grus

## Slide 13: Flydende bulk kan være essentielt i omstillingen til fremtidens grønnere havn
Aarhus Havn skal kunne understøtte omstillingen til grønne brændsler
Tanke er specialindrettede til de enkelte varetyper
Lang udfasning af traditionelle brændstoffer
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052
 | 348.5038 | 404.5038 | 345.5038 | 406.5038 | 709.5038 | 432.5038 | 418.5038 | 354.5038 | 171.5038 | 252.5038 | 266.8894
 | 266.8894 | 225.5038 | 226.054 | 240.154 | 254.4062 | 290.5038 | 410.5038 | 456.9918 | 473.5859 | 490.3591 | 507.3136 | 524.4511 | 541.7738 | 559.2835 | 576.9823 | 594.8723 | 612.9554 | 631.2339 | 649.7098 | 668.3852 | 687.2623 | 701.9991 | 721.2392 | 740.6872 | 760.3451 | 780.2154 | 800.3003 | 820.6021 | 841.1232 | 861.8659 | 882.8326
 | 266.8894 | 250.5038 | 262.8452 | 280.242 | 297.8642 | 340.5038 | 470.5038 | 532.157 | 553.0441 | 574.2018 | 595.6337 | 617.3434 | 639.3344 | 661.6105 | 684.1752 | 707.0324 | 730.1858 | 753.6393 | 777.3967 | 801.4621 | 825.8393 | 837.8285 | 862.677 | 887.8476 | 913.3443 | 939.1715 | 965.3335 | 991.8345 | 1018.6789 | 1045.8713 | 1073.416
 | 266.8894 | 170.5038 | 120.5038 | 101.3347 | 89.5264 | 77.8362 | 47.533 | 47.533 | 47.533 | 47.533 | 47.533 | 186.2828 | 199.9532 | 213.7713 | 227.7386 | 241.8567 | 256.1273 | 270.5521 | 285.1326 | 299.8706 | 314.7677 | 339.3483 | 354.6718 | 370.1608 | 385.8171 | 401.6425 | 417.6388 | 433.8078 | 450.1515 | 466.6717 | 483.3703
1.300
1.200
1.600
0
1.400
1.500
1.900
1.700
1.800
2.000
2.100
2.200
Aarhus Havn
Basis scenarie
Lav vækst
Høj vækst
1,6%
1,3%
0,5%
Tusind tons
Notes: NJBL talking points:
Her vil jeg evt. nævne hvordan Aarhus Havn udlejer arealer til kunder som så investerer i specialindrettede områder til deres gods.
Vores basis og høj vækst scenarier bygger på en antagelse om at der vil blive opført nye tankanlæg til grønne brændsler
Lav vækst antager at en del af de eksisterende tankanlæg ombygges til grønne brændsler og havnen vil derfor ”gå glip af” omsætning på traditionelle brændsler
  Det forventes at udfasningen af traditionelle brændstoffer vil være lang (vises også på næste slide)

## Slide 14: Grønne brændstoffer på havnen er en forudsætning for søfartens afvikling af fossile brændstoffer
Chart: 
 | 200 | 200 | 140 | 95 | 55 | 40
 | 10 | 25 | 50 | 55 | 50
 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
 | 5 | 20 | 2 | 3 | 5
 | 5 | 40 | 70 | 95
 | 13 | 37 | 50
 | 620 | 630 | 460 | 310 | 160 | 140
2070F
2020
2030F
2040F
2050F
2060F
CO2
Elektricitet
Hydrogen
Ammoniak
Gas
Metanol
Olie
Mtoe*
Flere af havnens kunder tester grønne brændstoffer i deres drift
Der vil være behov for opbevaring af både traditionelle brændsler samt nye grønne brændstoffer
*Million tonnes oil equivalent
Notes: NJBL talking points:
Der er gang i udviklingen af grønne brændsler, og Aarhus Havn skal være med til at understøtte dette (tror jeg de fleste er enige i)
Det er stadig uvist hvilke grønne brændsler der vinder i fremtiden, men Aarhus Havn skal have pladsen til at kunne opbevare det
Olie vil have en lang udfasningsperiode, hvorfor det ikke vil være muligt at ombygge alle eksisterende anlæg til grønne brændsler
Nævn Molslinjen

## Slide 15: Ro-Ro* kan være et fleksibel område til at understøtte fremtidig vækst
Plads begrænser den fremtidige vækst, hvor et nyt areal vil give plads til en ny operatør
Området kan anvendes fleksibelt til andre forretningsområder
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052
 | 1458 | 1184 | 470 | 467 | 443 | 432 | 384 | 345 | 351 | 430 | 443.2717
 | 443.2717 | 424.8984 | 429.1474 | 433.4388 | 437.7732 | 442.151 | 498.0826 | 503.0634 | 508.0941 | 513.175 | 518.3068 | 523.4898 | 528.7247 | 534.012 | 539.3521 | 544.7456 | 550.1931 | 555.695 | 561.2519 | 566.8645 | 572.5331 | 576.8518 | 582.6203 | 588.4465 | 594.3309 | 600.2743 | 606.277 | 612.3398 | 618.4632 | 624.6478 | 630.8943
 | 443.2717 | 442.7638 | 455.1612 | 467.9057 | 481.0071 | 494.4753 | 572.2487 | 588.2717 | 604.7433 | 621.6761 | 639.083 | 656.9773 | 675.3727 | 694.2831 | 713.7231 | 733.7073 | 754.2511 | 775.3702 | 797.0805 | 819.3988 | 842.3419 | 860.2277 | 884.3141 | 909.0749 | 934.529 | 960.6958 | 987.5953 | 1015.248 | 1043.6749 | 1072.8978 | 1102.9389
 | 443.2717 | 396.6596 | 392.693 | 388.766 | 384.8784 | 381.0296 | 412.2809 | 408.1581 | 404.0766 | 400.0358 | 396.0354 | 392.0751 | 388.1543 | 384.2728 | 380.4301 | 376.6258 | 372.8595 | 369.1309 | 365.4396 | 361.7852 | 358.1673 | 356.9815 | 353.4117 | 349.8776 | 346.3788 | 342.915 | 339.4859 | 336.091 | 332.7301 | 329.4028 | 326.1088
Aarhus Havn
Høj vækst
Basis scenarie
Lav vækst
3,1%
1,2%
-1,0%
Tusind tons
*Ro-Ro: Skibe med rullende last
Notes: NJBL talking points:
Det store fald skyldes lukningen af færgeruter
En udvidelse af havnen vil give plads til endnu en Ro-Ro terminal, som forventes at vil skabe vækst
Området kan ligeledes anvendes til at aflaste andre områder der i fremtiden skulle opleve kapacitetsproblemer
Kan være synergier fra container vare, der ryger til anden transport

## Slide 16: Der vil være et behov for en udvidelse af Aarhus Havn i alle scenarier
Basis
Høj vækst
Scenarier
Lav vækst
Chart: 
 | 40.2316 | 40.2316 | 61.8948 | 76.0222 | 87.0222 | 91.9625 | 107.9992
 | 21.6632 | 14.1274 | 11 | 4.9404 | 16.0367
22
Container
Logistik**
Fast bulk
Flydende bulk
11
14
5
Ro-Ro
16
Andet***
Total
Chart: 
 | 57.8628 | 57.8628 | 89.0197 | 110.5327 | 121.5327 | 134.6589 | 150.6956
 | 31.1569 | 21.513 | 11 | 13.1261 | 16.0367
Logistik**
Total
Container
Ro-Ro
22
Fast bulk
13
11
Flydende bulk
16
Andet***
Chart: 
 | 22.6455 | 22.6455 | 34.8393 | 34.8393 | 45.8393 | 45.8393 | 61.876
 | 12.1937 | 0 | 11 | 0 | 16.0367
Ro-Ro
0
23
11
12
Container
Fast bulk
Logistik**
Flydende bulk
0
16
Andet***
Total
Behovet under forskellige scenarier* i hektar
Noter: *Arealbehovet er udarbejdet på baggrund af det materiale/data RMC har fået adgang til; **Logistik dækker over et areal som betragtes som en integreret del af containerterminalen, hvor havnens kunder har logistikterminaler; ***Andet består af 6 hektar til blueline samt areal til fællesareal, ISPS-gate og jernbane.
Inkl. 6 hektar til blueline
Denne tager udgangspunkt i basis scenariet, men grundet usikkerhed omkring udviklingen i fast bulk og Ro-Ro, er der antaget intet behov for en udvidelse på disse områder.
Minimumsløsningen
Område: | Hektar
Container | 40
Logistik | 22
Fast bulk | -
Flydende bulk | 11
Ro-Ro | -
Andet | 16
Total | 89
Notes: NJBL talking points:
De tre scenarier præsenterer udvalgte udfald baseret på den forventede vækstrate.
Basis sceneriet er det mest sandsynlige scenarie, og høj- og lav vækstscenarierne skal opfattes som ydre grænser for sandsynlige vækstrater.
Arealbehovet baserer sig på den forventede godsmængde i 2052.
Det største behov ses ved containergodset
Logistik areal (præsenteres første gang her) henviser til arealer der betragtes som en integreret del af containerterminalen, hvor havnens kunder har logistikterminaler
Lav vækstscenariet vil højst sandsynligt ikke være nok til at afdække fremtidens containertrafik.
”Andet” består af faciliteter der skal være en del af havnen som jernbane, ISPS-gate, blueline samt fællesarealer

## Slide 17: De tre scenarier bygger på forventede vækstrater, hvor basis scenariet forventes at være det mest sandsynlige
Chart: 
| 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052
 | 63.16 | 68.0363 | 73.0305 | 76.4635 | 79.9487 | 83.4871 | 87.0795 | 90.7268 | 94.4299 | 98.1899 | 102.0075 | 105.8838 | 109.8199 | 112.0646 | 116.0974 | 120.1925 | 124.351 | 128.5741 | 132.8627 | 137.218 | 141.6411 | 146.1332 | 150.6956
 | 49.78 | 53.5181 | 57.3303 | 59.6544 | 62.0026 | 64.375 | 66.772 | 69.1937 | 71.6405 | 74.1126 | 76.6102 | 79.1337 | 81.6832 | 83.6426 | 86.2388 | 88.8619 | 91.5121 | 94.1897 | 96.8951 | 99.6284 | 102.39 | 105.1802 | 107.9992
 | 37.5163 | 39.7032 | 41.9318 | 42.7976 | 43.6709 | 44.5518 | 45.4402 | 46.3363 | 47.2401 | 48.1515 | 49.0708 | 49.9979 | 50.9328 | 52.6433 | 53.5982 | 54.5611 | 55.5321 | 56.5647 | 57.6115 | 58.666 | 59.7282 | 60.7982 | 61.876
Høj vækst
Basis
Lav vækst
Arealbehov
Estimeret arealbehov
Udvidelse til lav vækst scenariet og en realiseret basis vækst, vil skabe kapacitetsproblemer i 2034
Udvidelse til basis scenariet og en realiseret høj vækst, vil skabe kapacitetsproblemer i 2042
Udvidelse til høj vækstscenarie
Udvidelse til basis scenarie
Udvidelse til lav vækstscenarie
Notes: Alle scenarier giver potentielt kapacitetsproblemer
Selvom det er store tal, så har små ændringer i væsktraten stor betydning for kapaciteten